Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU

Samochód musi być fabrycznie nowy, nie poddawany żadnym naprawom, pochodzić z produkcji w 2015 r. oraz winien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Winien również posiadać komplet dokumentów wymaganych do rejestracji. Samochód powinien mieć fabryczną homologację auta min. 6-cio osobowego.

•	Rok produkcji  2015

•	Przebieg do 100 km

•	Rodzaj paliwa    Diesel

•	Pojemność skokowa   2.0l – 2,5l

•	Moc  min. 110  KM

•	Skrzynia biegów  Manualna min. 5 biegów

•	Liczba miejsc min.  6

•	DMC 3,5t

•	Stan  Nowy

•	Gwarancja fabryczna min. 2 lata bez limitu kilometrów

•	Gwarancja na perforację blachy min. 5lat

•	Gwarancja na lakier min. 2lata

OPIS POJAZDU

Samochód dostawczy DMC 3,5t.  6-7 MIEJSCOWY (dubel kabina)  FABRYCZNIE NOWY. Zabudowa skrzyniowa z wywrotem, nadstawką –tzw. komunalka.

- otwierane na 3-strony burty aluminiowe anodowane o wys. min. 40cm

-szerokość skrzyni 2,0 - 2,2m

- długość skrzyni 2,4 – 3,0 m

- sterowanie skrzynią wyładowczą dostępne z kabiny pojazdu

- siłownik hydrauliczny o mocy min. 2 tony

- możliwość wyładunku na 3-strony wywrotem

- belki zapobiegające wjechaniu pod pojazd

-nadstawka na burty do wysokości kabiny wykonana z siatki ocynkowanej ogniowo otwierana z tyłu

-plandeka na całości skrzyni sięgająca do burt, zdejmowana

- wzmocnione tylne zawieszenie (stabilizator, resory, amortyzatory)

- wzmocnione zawieszenie przednie ( stabilizator, resory, amortyzatory)

- centralny zamek ,

- elektrycznie regulowane i ogrzewane lusterka boczne

- elektrycznie opuszczane szyby przednie

- tylne drzwi pasażera otwierane z opuszczanymi lub przesuwnymi szybami

- ABS

- ESP

- kontrola trakcji

- wspomaganie kierownicy

- okno w tylnej  części kabiny (ścianie grodziowej)

- lusterko wsteczne wewnętrzne

- alarm antywłamaniowy

-podnośnik hydrauliczny

- hak tylny przystosowany do ciągnięcia przyczepy

- trójkąt ostrzegawczy

-gaśnica

- apteczka

- radio z głośnikami w kabinie

- kołpaki piast kół

-pomarańczowy sygnalizator świetlny na dachu pojazdu

- światło robocze  z możliwością mocowania na kabinie

-  dwa zestawy kół (lato/zima) na felgach stalowych z oponami wzmacnianymi 15” lub 16” z pełnowymiarowym kołem zapasowym do każdego z zestawów.

Autoryzowany serwis stacjonarny maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego

- UWAGA: Do oferty należy załączyć załącznik z opisem oferowanego pojazdu potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.